عنوان:

بررسي علت تخريب برقگيرهاي پست 230/400كيلوولت

شهيد كشوري كرمانشاه

فهرست مطالب

عنوان                 									       صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- كليات	2

1-2- هدف	2

خلاصه	3

فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها	4

2-1- مقدمه	5

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه	5

2-2-1- اضافه ولتاژ‌هاي صاعقه	5

2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه	6

2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)	7

2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل يا كليد زني	8

2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهاي كليد زني:	8

2-2-2-2-1- اضافه ولتاژهاي ناشي از كليد زني جريان‌هاي سلفي و خازني	8

2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليد زني ناشي از تغييرات ناگهاني بار	9

2-2-3- اضافه ولتاژهاي موقت	9

2-2-3-1-1- خطاهاي زمين:	9

2-2-3-2- تغييرات ناگهاني بار	11

2-2-3-1-2- اثر فرانتي	12

2-2-3-1-3- تشديد در شبكه	13

2-2-3-1-4- تشديد در خطوط موازي 	14

فصل سوم: نحوه تعيين پارامترهاي برقگير جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها	16

3-1- مقدمه	17

3-2- برقگيرهاي اكسيد روي 	17

3-2-1- ساختمان مقاومتهاي غير خطي	17

3-2-2- منحني – ولت – آمپر غير خطي مقاومتها	18

3-2-3- پايداري حرارتي ، اختلال حرارتي	19

3-2-4- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي 	20

3-2-4-1- ولتاژ نامي (Ur)	20

3-2-4-2- مقدار حقيقي ولتاژ بهره‌برداري	23

3-2-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم (Uc)	23

3-2-4-4- فركانس نامي	23

3-2-4-5- ولتاژ تخليه (Ures)	23

3-2-4-6- مشخصه حفاظتي برقگير	23

3-2-4-7- نسبت حفاظتي	24

3-2-4-8- حاشيه حفاظت	24

3-2-4-9- جريان مبناي برقگير (Iref):	24

3-2-4-10- ولتاژ مرجع (Uref)	25

3-2-4-11- جريان دائم برقگير (IC)	25

3-2-4-12- جريان تخليه نامي برقگير ((In	25

3-2-4-13- قابليت تحمل انرژي	25

3-2-4-14- كلاس تخليه برقگير	25

3-2-5- انتخاب برقگيرها	26

3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير	27

فصل چهارم: بررسي علل ايجاد اختلال در كار برقگير	28

4-1- مقدمه	29

4-2- اشكالات مربوط به طراحي و ساخت برقگير (4):	29

4-3- پايين بودن كيفيت قرص‌هاي وريستور (4):	32

4-4- پيرشدن قرص‌هاي اكسيد روي تحت ولتاژ نامي در طول زمان (4):	32

4-5- نوع متاليزاسيون مورد استفاده روي قاعده قرص‌هاي اكسيد روي(4):	33

4-6- عدم كيفيت لازم عايق سطحي روي وريستورها ]4[	35

4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگير و محل آن در شبكه	35

4-7-1- پايين‌بودن ظرفيت برقگير مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌هاي موجود در محل	35

4-7-2- پايين بودن ولتاژ آستانه برقگير انتخاب شده نسبت به سطح TOV	36

4-8- اشكالات ناشي از نحوه نگهداري و بهره‌برداري از برقگير	37

4-8-1- وجود تخليه جزئي در داخل محفظه برقگير	37

4-8-2- آلودگي سطح خارجي محفظه برقگير	37

4-8-3- اكسيد شدن و خرابي اتصالات خارجي برقگير(4):	38

فصل پنجم: شناسايي پديده فرورزونانس و بررسي حادثه پست 230/400 كيلوولت شهيدکشوری کرمانشاه	39

5-1- مقدمه	40

5-2- شناسايي پديده فرورزونانس	40

5-3-فرورزونانس	41

5-3-1- فرورزونانس سري يا ولتاژي	41

5-3-2- فرورزونانس موازي يا فرورزنانس جرياني	43

5-4-طبقه‌بندي مدلهاي فرورزونانس	44

5-4-1- مدل پايه	45

5-4-2- مدل زير هارمونيك	45

5-4-3- مدل شبه پريوديك	46

5-4-4- مدل آشوب گونه	46

5-5- شناسايي فرورزنانس	46

5-6-جمع‌آوري اطلاعات شبكه و پست جهت شبيه سازي و بررسي حادثه پست شهيد کشوری کرمانشاه	48

5-7- بررسي حادثه مورخ 28/2/81 پست شهيد کشوری کرمانشاه	53

5-7-1- مدلسازي و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار ATP	54

5-7-1-1- رفتار برقگيرهاي سمت اوليه و ثانويه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه	57

5-7-1-2- رفتار برقگير فاز T سمت KV 230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه	59

5-7-1-3- بررسي روشهايي جهت جلوگيري از وقوع پديده فرورزونانس در پست شهيد کشوری کرمانشاه	61

نتيجه‌گيري و پيشنهادات	64

منابع و مأخذ	65